## Slide 1
 | Check-list de Fabricação (Estrutura Metálica para Painéis de LED) INDOOR | Data: _28/09_/22_
Responsável Técnico: Fabian / Higor | Projeto: Projetos circulares | Local: MOC
Responsável pela Fabricação: Original Tek – William | Empresa: Original Tek | Local: MOC
ITENS | RECOMENDAÇÕES | CONFORME | NÃO CONFORME
Estrutura para suporte de gabinete (acabado) ou estrutura para painel personalizado | Verificar se a estrutura é para utilizar os gabinetes tradicionais ou se é algo para fixar os módulos, com medidas fora dos padrões. | Circular | 
Qual a medida do gabinete? | Verificar a medida do gabinete. Se é 0,96x0,96 -- 1,024 x 1,024 – 1,00x0,50 | Circular | 
A estrutura será inteiriça ou dividida em partes? (PERSONALIZADO) | No caso de um painel personalizado, verificar se a estrutura / grade será inteira ou dividida em partes diferentes, e conferir as medidas das mesmas. | Dividido em 2 partes | 
Verificar quantidade de chapas para fontes e Receivers (painel indoor) | Neste caso, verificar quantas chapas serão necessárias para a fixação das fontes e receivers dos painéis indoor personalizados, e o posicionamento correto delas. | Chapas serão fixadas no pilar | 
As cantoneiras ou chapas de fixação dos módulos serão na vertical ou horizontal? (PERSONALIZADO) | Verifique se essas chapas ou cantoneiras estarão na vertical ou horizontal, pois varia de acordo com o tamanho e proporção da estrutura. | N/A | 
Checar tipo de fixação (principalmente painéis em parede) | Qual a fixação será utilizada? A parede tem cintas de concreto? Poderão ser utilizados chumbadores? | Pilastras de concreto | 
Conferir medidas gerais do painel | Conferir as medidas externas do painel, e sua disposição (Vertical ou horizontal) | ok | 2mm a mais na altura: ok
Conferir soldas | Verificar aspectos das soldas, resistência, acabamento. | ok | 

## Slide 2
ITENS | RECOMENDAÇÕES | CONFORME | NÃO CONFORME
O material utilizado condiz com o projeto? | Verificar especificações dos metais utilizados, tais como metalon, perfis, etc. | ok | 
Conferir Furações | Conferir diâmetro e posicionamento dos furos e se está faltando algum. | N/A | 
Verificar esquadro da estrutura | A estrutura está no esquadro? Está apresentando desalinhamento? | Sim | 
Conferir pintura | Verificar a qualidade da pintura, se apresenta desgastes, arranhões, etc. | ok | 
 | Observações: Esse check list foi feito considerando os 2 projetos circulares do RJ . O projeto maior é com resolução P5. Não tínhamos os módulos que seriam de fato utilizados no projeto, as medidas foram coletadas considerando módulos P5 que estavam em moc. A respeito da estrutura menor, tínhamos os módulos em moc, então conseguimos testar tranquilamente na oficina de William. Ambas as estruturas apresentaram bom alinhamento, e estão em esquadro. |  |